BESCHRIJVING WONINGEN

Kasteelstraat - Keymolenhof – 1785 OSSEL

- RUWBOUW

Dragend metselwerk

Isolerende steen Thermobloc 14cm

Thermische spouwisolatie minerale wol 10 cm.

Dorpels in blauwe hardsteen.

Gevelstenen

Metselwerk geschilderd, deels gecementeerd

Vloeren

Draagvloeren in gewapend beton.

Isolatie vloer	10 cm PU

Daken

Dakpannen Koramic VHV blauw gesmoord

Houten dakstructuur

Dakisolatie minerale wol 30 cm

Dakvlakvensters Velux

Riolering

Dubbele septische tanks.

Gescheiden stelsel regenwater en afvalwater.

Buitenschrijnwerk

- Ramen

  - Dubbele beglazing Climaplus one k = 1,0 W/m2K

  - geïsoleerde aluminium raamkaders:

Sapa Avantis 70 Super Insulated

  - schuiframen Sapa Confort 125

- Voordeur – Poortgeheel

  - houten deuren met geïsoleerde kern

B. TECHNIEKEN

Ventilatie

Systeem D:

balansventilatie met warmterecuperatie THERMELEC

Verwarming

  - Vloerverwarming UPONOR.

  - Viessmann gascondensatieketel Vitodens 111-W

met geïntegreerd inox buffervat.

Loodgieterij

  - Aanvoerleidingen in Vernet polyethyleen buis met Jentro koppelingen.

  - Afvoerleidingen in polypropileen van het merk Dyka.

  - Regenwatertank individueel

met dompelpomp Wilo TWI 5-SE 304 pack

C. AFWERKING

Binnenschrijnwerk

- Deuren

Binnendeuren , schilderdeuren,

RVS-klinken

Vloeren

Inkom

Trap en kamers

Parket Europese Eik bis

Dikte: 15mm

Breedte: 150mm

Lengte: 1900mm (sporadisch kortere delen)

Afwerking: olie

Inkom, WC’s en badkamer

Vloertegels 60x60 met HW: 45,-€/m2 met bijhorende plinten

Berging in huis : tegels HW 20,-€/m2

Badkamer wandtegels: HW 25,-€/m2

Keuken

Volgens plan.

Greeploze kasten, laminaat wit met laserafwerking rondom.

Alle laden, pottenwagens en scharnieren zijn voorzien van een afremmend en zelfsluitend systeem

Werkbladen in kunststof laminaat dikte 40mm, rondom afgewerkt met ABS.

Plinten in laminaat.

Apparaten:

- Combi-oven AEG KM4400001M

- Kookplaat Vitro AEG HK624010 XB

- Uitschuifbare dampkap 90 cm DF 7190 M

- Integreerbare koelkast 1225 mm	SKS 51240 S1

- Full integreerbare vaatwasser  F 34300 VIO

- Inbouwspoeltafel NAK 6651 1+ 1/2

- Keukenmengkraan Riviera

Sanitairen, voor zover 2 badkamers voorzien zijn.

WC

SANBLOC WC-element met frontbediening

O.NOVO wandwc met zit quick rel. + softclose – wit

SIGMA bedieningsplaat met 2 toetsen

Handwasbakje

1x O NOVO handwasbakje wit

1x NORDICA fonteinkraan

Ligbad

1x D-Code bad 170x75

1x Eurosmart Cosmo eengreepsmenkraan bad-douche

Douche

1x D-Code tub 90x90

1x Eurosmart Cosmo eengreepsmengkraan douche

1x D-Motion draaideur 100x195

Wastafel

2x Strada wastafel

2x Eurosmart Cosmo eengreepsmengkraan voor wastafel

ENERGIEPRESTATIES

conform de geldende normeringen

Blower-test na afwerking

Deze lijst is richtinggevend , de bouwer kan gelijkwaardige producten aan het beschrevene gebruiken.